## Slide 1
NR周波数リソースの構造
TS 38.101-1 Section 5 と TS 38.211 Section 4 を体系として読む
鶴海
2026-05-02

## Slide 2
1. 導入
NR周波数リソースの構造
2 / 30

## Slide 3
この発表で扱う周波数リソース概念
TS 38.101-1 §5 / TS 38.211 §4
NR周波数リソースの構造
3 / 30
▪ TS 38.101-1 Sec 5（RAN4）— 帯域の範囲・幅・配置位置
▪ Operating Band (5.2) / Channel BW (5.3) / Tx BW Config (5.3.2)
▪ Channel Raster · NR-ARFCN (5.4.2) / Sync Raster · GSCN (5.4.3)
▪ TS 38.211 Sec 4（RAN1）— チャネル内部の分割と UE 割当構造
▪ SCS (4.2) / CRB · PRB (4.4.4) / BWP (4.4.5) / CA (4.5)
「何が使えるか」と「どう構造化するか」を 2 仕様が分担
対象: 38.101 シリーズの Part 1 (FR1 SA) のみ。38.213/214/331 は対象外
Notes: RAN4 と RAN1 で WG が異なる。観点も RF 実装 vs 信号処理。各概念の依存関係は最後のスライドで全体俯瞰する。Q&A: なぜ1仕様にまとめないのか? → 担当WGと観点が異なる。

## Slide 4
SCS = 15 × 2^μ kHz — 以降のスライドの前提
TS 38.211 §4.2
NR周波数リソースの構造
4 / 30
▪ SCS (Subcarrier Spacing): OFDM サブキャリアの周波数間隔
▪ μ=0: 15 kHz / μ=1: 30 kHz / μ=2: 60 kHz / μ=3: 120 kHz
▪ SCS 大 → シンボル長・スロット長が短い（μ=3 は 125 μs スロット）
▪ 2 のべき乗倍に限定する 3 つの理由:
▪ FFT サイズが 2^N → ASIC/FPGA で並列化容易
▪ サンプリングレートが 30.72 MHz の 2^μ 倍 → 共通 PLL で済む
▪ 異 μ 間でスロット境界がネスト → スケジューリング単純化
SCS 選択が帯域幅設計の出発点。N_RB テーブルは SCS 行ごとに分かれる
Notes: Q&A: なぜ2のべき乗以外がダメか? → 例えば 45 kHz (15×3) だとサンプリングレートが 30.72 MHz の 3 倍で別 PLL が必要。

## Slide 5
2. TS 38.101-1 Section 5 — 帯域の範囲・幅・配置位置
NR周波数リソースの構造
5 / 30

## Slide 6
5.2 Operating Bands — NR が使える周波数帯
TS 38.101-1 §5.2 (Table 5.2-1〜4)
NR周波数リソースの構造
6 / 30
デュプレックス | 定義 | 代表バンド | 特徴
FDD | UL/DL が別周波数 | n1, n3, n8, n28, n66 | 常時双方向。ペア帯域が必要
TDD | 同一周波数を時分割 | n41, n77, n78, n79, n96 | ペア帯域不要で連続広帯域可能
SDL | DL のみ | n29, n75, n76 | DL 容量補助
SUL | UL のみ | n80, n81, n82, n83 | UL カバレッジ補助
Notes: 各バンド = n プレフィックス番号 + UL/DL 周波数範囲 + デュプレックスモード。バンド番号が LTE と揃えてあるのは DSS (Dynamic Spectrum Sharing) 対応のため。

## Slide 7
SUL の設計動機 — 高周波 TDD の UL カバレッジ問題
TS 38.101-1 §5.2C
NR周波数リソースの構造
7 / 30
▪ C バンド (n78, 3.5 GHz): 広帯域だがパスロス大
▪ DL: gNB 高出力 → カバレッジ確保
▪ UL: UE 送信電力上限 23 dBm → カバレッジボトルネック
▪ 解: 低周波帯 (n80/81/82) を UL 専用に追加
▪ 結果: DL = C バンド広帯域 / UL = 低周波で良好カバレッジ
周波数の役割分担で UL と DL を非対称に最適化
Notes: UE は最大 23 dBm が上限。基地局は条件次第で十数〜数十 W 出せる。これがカバレッジの非対称性を生む。

## Slide 8
5.2A バンドコンビネーション — CA の 3 形態
TS 38.101-1 §5.2A〜5.2M
NR周波数リソースの構造
8 / 30
形態 | 説明 | 例 | RF 複雑さ
Intra-band Contiguous | 同一バンド内の隣接 CC | n78: 50 MHz × 2 = 100 MHz | 低（単一広帯域 TX）
Intra-band Non-contiguous | 同一バンド内、間に他社帯域 | n78: 50 + 50 MHz | 中
Inter-band | 異なるバンドの CC | n1 (20 MHz) + n78 (100 MHz) | 高（バンド毎 RF）
Notes: 表記法: CA_n1A-n78C = n1で1CC(クラスA) + n78で2CC(クラスC, 100〜200MHz)。クラス: A=1CC, B=2CC(20-100MHz), C=2CC(100-200MHz), D=3CC。5.2B(DC) / 5.2C(SUL) / 5.2D(UL MIMO) / 5.2K(多方向Rx/Tx) / 5.2M(LP-WUS) も存在。

## Slide 9
5.3.2 最大伝送帯域幅構成 — RB 数で定義
TS 38.101-1 §5.3.2 (Table 5.3.2-1)
NR周波数リソースの構造
9 / 30
SCS | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 50 MHz | 100 MHz
15 kHz | 25 | 52 | 106 | 270 | —
30 kHz | 11 | 24 | 51 | 133 | 273
60 kHz | — | 11 | 24 | 65 | 135
Notes: MHz 単位のチャネル BW とは別概念。実占有 = N_RB × 12 × SCS。30 kHz × 100 MHz → 273×12×30 = 98.28 MHz、残り≈1.72 MHz がガードバンド。275 RB が仕様上限 (TS 38.211 Table 4.4.2-1, 主因は FFT 4096 に対し 12×275=3300 サブキャリアが実用上限≈80%)。

## Slide 10
5.3.3 ガードバンド計算式
TS 38.101-1 §5.3.3
NR周波数リソースの構造
10 / 30
▪ 式: GB[kHz] = (BW_channel × 1000 − N_RB × SCS × 12) / 2 − SCS / 2
▪ BW_channel × 1000: チャネル全体 [kHz]
▪ N_RB × SCS × 12: データ占有帯域 [kHz]
▪ ÷2: 両端に均等配分
▪ −SCS/2: キャリア中心と CRB グリッド中心の半 SC ずれを補正
▪ 計算例 (30 kHz, 100 MHz): (100000 − 98280)/2 − 15 = 845 kHz
▪ 「最小」の意味: N_RB に 5.3.2 の最大値を代入した、最も狭いマージン
目的: 隣接チャネル干渉 (ACI) 防止 + フィルタロールオフ吸収
Notes: Q&A: なぜ −SCS/2 を引く? → DL では DC サブキャリアに RE がマップされうるが rate matching で回避する場合あり。UL では DC を含まない設計。LO リーク対策が背景。

## Slide 11
5.3.4 RB 整列と複数ニューメロロジー多重化
TS 38.101-1 §5.3.4
NR周波数リソースの構造
11 / 30
▪ 同一キャリアで異 SCS の BWP が共存する際の CRB 整列規則
▪ 30 kHz の 1 RB = 15 kHz の 2 RB → 境界が必ずネスト
▪ 問題: 異 SCS のサブキャリア間で OFDM 直交性が崩れる (INI)
▪ INI = Inter-Numerology Interference
▪ 仕様: BWP 間のガードバンド要件は明示されない
▪ 実装上の対策: BWP 間の周波数的分離 / ウィンドウイング・フィルタリング
INI 対策は実装判断に委ねられる（数値的劣化は実装依存）
Notes: INI 影響は BWP 端のサブキャリアで数 dB 程度の劣化、帯域が十分離れていれば無視可。仕様書上の明確な数値は要確認。

## Slide 12
5.3.5 運用バンドごとの UE チャネル帯域幅
TS 38.101-1 §5.3.5 (Table 5.3.5-1)
NR周波数リソースの構造
12 / 30
バンド | SCS | サポートされる BW (MHz) | パターン
n5, n20 | 15 kHz | 3〜25 | 低周波 FDD
n8 | 15 kHz | 5〜35 | 低周波 FDD
n1, n3 | 15 kHz | 5〜50 | 中周波 FDD
n77, n78 | 15/30 kHz | 10〜100 | 広帯域 TDD
n96 | 30/60 kHz | 20, 40, 60, 80, 100 | 6 GHz 帯
Notes: 低周波 FDD で 15 kHz 限定の理由: バンド幅狭い + 大セル CP 要件 + LTE DSS。広帯域 TDD は主力。6 GHz は 20 MHz 以上のみ。5.3A は CA 集約幅 BW_CA = F_edge_high − F_edge_low。

## Slide 13
5.4 3 層ラスターの設計思想
TS 38.101-1 §5.4.2 全体
NR周波数リソースの構造
13 / 30
▪ ラスター = キャリア・信号を配置できる離散的な周波数位置の集合
▪ グローバル周波数ラスター (5/15/60 kHz): NR-ARFCN の計算基盤
▪ チャネルラスター (バンド別 ΔF_Raster): キャリア中心を置ける離散位置
▪ sub-3 GHz: 100 kHz / C バンド (n77/78): 15 kHz
▪ 一部バンドはサブセットラスター（特定位置のみ有効）
▪ 同期ラスター / GSCN: SSB を配置できる離散位置（粒度 〜1.2 MHz）
▪ セルサーチで走査候補を絞るため意図的に粗い
SSB 中心 ≠ キャリア中心。オフセットは MIB の kSSB で通知
Notes: 目的別に粒度を変えている。NR-ARFCN は精度重視、GSCN はセルサーチ高速化重視。

## Slide 14
5.4.1 チャネル間隔の計算式
TS 38.101-1 §5.4.1.1〜2
NR周波数リソースの構造
14 / 30
▪ NR-NR 隣接: Nominal Spacing = (BW_1 + BW_2) / 2
▪ NR-LTE 隣接: 同式（BW_NR + BW_E-UTRA）/ 2
▪ 意味: 2 つのキャリアの端がちょうど接する距離 = 各半幅の合計
▪ 実際の配置: 公称値を チャネルラスター ΔF_Raster の倍数 に丸め
▪ NR-LTE 隣接時: 両ラスター制約を同時に満たす位置に丸め
オペレーターは公称値より狭い間隔も選択可（GB を犠牲に効率向上）
Notes: 公称値はあくまで設計の出発点。実運用では干渉許容度とのバランスで詰めることがある。

## Slide 15
5.4.2.1 NR-ARFCN 計算式
TS 38.101-1 §5.4.2.1
NR周波数リソースの構造
15 / 30
▪ 式: F_REF[kHz] = F_REF-Offs + ΔF_Global × (N_REF − N_REF-Offs)
▪ 0–3 GHz: ΔF=5 kHz, F-Offs=0, N-Offs=0, N=0〜599,999
▪ 3–24.25 GHz: ΔF=15 kHz, F-Offs=3,000 MHz, N-Offs=600,000
▪ 24.25–100 GHz: ΔF=60 kHz, F-Offs=24,250.08 MHz, N-Offs=2,016,667
▪ 計算例: 3600 MHz → 600,000 + (3,600,000−3,000,000)/15 = 640,000
高周波ほどステップが粗い: 帯域広く候補数を抑制、相対精度は十分
Notes: RRC シグナリングやセルサーチでキャリア位置を特定するための整数値。

## Slide 16
5.4.3 同期ラスター (GSCN) と設計トレードオフ
TS 38.101-1 §5.4.3.1
NR周波数リソースの構造
16 / 30
▪ GSCN = SSB を配置できる離散周波数の番号体系
▪ 0–3 GHz: SS_ref = N×1200 kHz + M×50 kHz (M∈{1,3,5})
▪ GSCN 間隔: 100 kHz (M 間) / 1000 kHz (N 境界)
▪ 3–24.25 GHz: 1.44 MHz ステップ
▪ 24.25–100 GHz: 17.28 MHz ステップ
▪ なぜ粗いか: 全チャネルラスター位置を走査するとセルサーチが時間超過
粗い ↔ セルサーチ高速 / SSB 配置自由度低下
Notes: Q&A: 0-3 GHz帯で M が {1,3,5} に制限される理由? → 1200 kHz グリッド内を3等分、{0,2,4}でなく{1,3,5}は DC サブキャリア回避のため（推測。仕様書上の明確な理由は要確認）。

## Slide 17
Point A の決定経路 — ラスターからリソースグリッドへ
TS 38.211 §4.4.4 + TS 38.101-1 §5.4.2.2
NR周波数リソースの構造
17 / 30
▪ Point A = CRB 0 のサブキャリア 0 の中心周波数。全周波数参照の起点
▪ 決定方法: キャリア中心 (NR-ARFCN) から offsetToPointA で導出
▪ offsetToPointA: 15 kHz SCS 単位の RB オフセット (RRC, SIB1 で通知)
▪ CRB 番号は Point A から上方に連続付番。μ ごとに独立した CRB 系列
▪ BWP は CRB の連続サブセット (N_start,BWP,i / N_size,BWP,i)
▪ 5.4.2.2: キャリア中心は必ずしもサブキャリア中心に一致しない（半 SC 許容）
NR-ARFCN → Point A → CRB → BWP → PRB の参照チェーン
Notes: offsetToPointA は SIB1 (ServingCellConfigCommon) で通知される。

## Slide 18
セルサーチ手順 — ラスターが起点
TS 38.211 / TS 38.213 §4.1
NR周波数リソースの構造
18 / 30
▪ Step 1: 同期ラスター (GSCN) 位置のみを走査 → SSB 候補周波数を絞る
▪ Step 2: PSS 検出 → 時間同期 + セクタ ID
▪ Step 3: SSS 検出 → 物理セル ID 確定 (1008 通り)
▪ Step 4: PBCH 復号 → MIB 取得 (フレーム番号, kSSB, CORESET#0)
▪ Step 5: CORESET#0 で SIB1 スケジューリングを受信
▪ Step 6: SIB1 復号 → セルアクセス完了
Step 1 で同期ラスターが候補を絞ることがセルサーチ高速化の鍵
Notes: SSB の SCS パターン: Case A=15 kHz, Case B/C=30 kHz など、バンドにより異なる (5.4.3.3)。

## Slide 19
5.5 TX-RX Frequency Separation (FDD)
TS 38.101-1 §5.5, 5.5A〜K
NR周波数リソースの構造
19 / 30
バンド | TX-RX 分離 | 備考
n1 | 190 MHz | 標準的
n3 | 95 MHz | 
n8 | 45 MHz | 狭い
n20 | −41 MHz | 逆デュプレックス (UL > DL)
n71 | −46 MHz | 逆デュプレックス
Notes: トレードオフ: 分離大 → デュプレクサ設計容易 / 周波数資源効率低下。5.5A〜K は CA/DC/SUL 構成時の拡張。時間不足時はこのスライドは省略可。

## Slide 20
3. TS 38.211 Section 4 — チャネル内部の分割と UE 割当
NR周波数リソースの構造
20 / 30

## Slide 21
4.4.5 BWP — UE が実際に送受信する帯域
TS 38.211 §4.4.5
NR周波数リソースの構造
21 / 30
▪ 定義: キャリア帯域幅内の連続 RB のサブセット。UE が実際に送受信する範囲
▪ 各 BWP は 単一のニューメロロジー を持つ
▪ LTE: Cell BW = UE BW (1:1, 最大 20 MHz) → 全帯域モニタで足りる
▪ NR: Cell BW 最大 100 MHz → 全帯域常時モニタは破綻
▪ 4 つの課題と BWP の解決:
▪ 100 MHz 全帯域モニタの消費電力 → 狭い BWP で ADC レート低減
▪ 低コスト UE が広帯域セルに参加不可 → 20 MHz BWP で参加 (Rel-17 RedCap)
▪ 異なる SCS のサービス混在 → BWP 毎に異なる μ
▪ 周波数ドメインの動的管理 → BWP 切替で UE 動作帯域を時間変動
BWP = Rel-15 で導入、UE 動作帯域幅の動的制御
Notes: ADC 消費電力は帯域幅にほぼ比例 → 省電力の物理的根拠。RedCap は Rel-17 (TS 38.300)。

## Slide 22
BWP の定義パラメータと CRB↔PRB 変換
TS 38.211 §4.4.5
NR周波数リソースの構造
22 / 30
▪ 正式定義: CRB の連続部分集合から選ばれた PRB の連続集合 (μ 固定)
▪ N_start,BWP,i: BWP i の開始 CRB インデックス
▪ N_size,BWP,i: BWP i の連続 RB 数
▪ 制約: Resource Grid からはみ出さない
▪ 変換: n_CRB = n_PRB + N_start,BWP,i
▪ なぜ 2 つの番号体系か: CRB はキャリア全体のグローバル座標、PRB は BWP 内ローカル座標
▪ 効果: DCI のリソース割当ビット数を BWP サイズに応じて最小化
CRB = gNB 管理用 / PRB = DCI 通知用
Notes: PRB 番号は BWP 内で 0 から付け直される。273 RB のフル CRB より少ないビット数で済む。

## Slide 23
BWP の 4 種別
TS 38.211 §4.4.5 + TS 38.331 (RRC)
NR周波数リソースの構造
23 / 30
種別 | 説明 | 設定方法
Initial BWP (#0) | 初期アクセス用。CORESET#0 から導出 | MIB / SIB1
First Active BWP | RRC 設定後の最初のデータ転送 BWP | RRC Reconfiguration
Default BWP | 非活動タイマー満了時のフォールバック先 | RRC
Dedicated BWP | サービス固有 | RRC Reconfiguration
Notes: ルール: UL/DL 各方向で最大4つ、同時アクティブ1つ。DL BWP ≥ SSB 帯域幅、各 DL BWP に CORESET 必須、アクティブ BWP 外の受信禁止 (TS 38.214)。Rel-17 RedCap は最大 20 MHz BWP に制限。

## Slide 24
BWP スイッチング方式
TS 38.211 §4.4.5 + TS 38.321 + TS 38.133
NR周波数リソースの構造
24 / 30
方式 | 遅延 | トリガー | 用途
DCI ベース | 〜2 ms | DCI Format 0_1 / 1_1 | 高速切替（スケジューラ判断）
タイマーベース | タイマー依存 | bwp-InactivityTimer 満了 | 省電力フォールバック
RRC ベース | 〜10 ms | RRC Reconfiguration | 長期的帯域変更
MAC 起動 | 可変 | Random Access 手順 | 初期アクセス復帰
Notes: スイッチング中は送受信停止（ブラインド期間）。UE は切替遅延を Type 1（低遅延）/Type 2（高遅延）としてケイパビリティ報告 (TS 38.133)。

## Slide 25
BWP サイズのトレードオフ
TS 38.211 §4.4.5（設計判断）
NR周波数リソースの構造
25 / 30
観点 | 狭い BWP (20 MHz) | 広い BWP (100 MHz)
消費電力 | 低い | 高い
ピークスループット | 制限される | 最大化
スケジューリング柔軟性 | 制約あり | フルアクセス
UE RF 複雑さ | 低い | 高い
BWP 切替頻度 | 高い | 低い
Notes: ADC サンプリングレートが帯域幅に比例 → 省電力の物理的根拠。実運用: Default BWP を狭く + 必要時に Active を広く、の 2 段階運用が一般的。

## Slide 26
4.5 CA の物理層での意味
TS 38.211 §4.5
NR周波数リソースの構造
26 / 30
▪ 38.101-1 = どのバンド組合せを許すか / 38.211 = 物理層でどう構造化するか
▪ 各 CC が完全に独立した Resource Grid を持つ:
▪ 独自のニューメロロジー (μ)
▪ 独自の BWP 設定（最大 4 つ / 方向 / CC）
▪ 独自のフレームタイミング
▪ 最大 DL 16 + UL 16 CC
CA は「複数の独立したキャリアを束ねる」 — BWP は CC 内の話
Notes: CA と BWP は独立した階層。混同しない。

## Slide 27
ca-SlotOffset — 異 SCS CC 間のタイミング調整
TS 38.211 §4.5
NR周波数リソースの構造
27 / 30
▪ CC 間で SCS が異なる → スロット境界が不整列
▪ 例: PCell 30 kHz (0.5 ms slot) / SCell 15 kHz (1 ms slot)
▪ ca-SlotOffset: PCell に対する SCell のスロットレベルタイミングオフセット
▪ 用途: HARQ (再送制御) タイミングとスケジューリング調整を可能にする
前提: スロット境界はネストするが、CC 間で SCS が違うとずれる
Notes: PCell と SCell の SCS 一致を強制すると運用柔軟性が下がる → オフセットで吸収する設計選択。

## Slide 28
「キャリア活性化 + BWP 活性化」の 2 段階制御
TS 38.211 §4.5 + TS 38.321 (MAC)
NR周波数リソースの構造
28 / 30
▪ 前提: SCell は RRC 設定後に MAC CE で活性化して初めて送受信対象
▪ RRC 設定 (〜10 ms) と MAC CE (サブフレーム級) の 2 段階で迅速対応 + 省電力
▪ レベル 1: キャリア活性化 (MAC CE)
▪ PCell: 常時アクティブ、デアクティベート不可
▪ SCell: MAC CE で個別に アクティベート / デアクティベート
▪ レベル 2: BWP 活性化 (DCI / タイマー / RRC)
▪ アクティブな CC 内でのみ BWP が動作
▪ 各アクティブ CC は DL/UL 各 1 つ のアクティブ BWP
SCell ON/OFF と BWP 切替は別レイヤ — 直交した制御
Notes: 目的: 不要な SCell モニタを停止して UE 消費電力を抑える。BWP はアクティブなキャリア内でのみ活性化可能。

## Slide 29
4. まとめ — パラメータの依存構造
NR周波数リソースの構造
29 / 30

## Slide 30
Operating Band を起点に SCS が分岐点
TS 38.101-1 §5 全体 + TS 38.211 §4 全体
NR周波数リソースの構造
30 / 30
▪ Operating Band (5.2) が 4 つの方向に分岐する起点
▪ → サポートされる SCS を制約 (5.3.5)
▪ → SCS × Channel BW で N_RB 決定 (5.3.2) → Guardband 導出 (5.3.3)
▪ → BWP のニューメロロジー選択肢を制約 (38.211 §4.4.5)
▪ → チャネルラスター ΔF_Raster を決定 (5.4.2.3)
▪ → 有効な NR-ARFCN → Point A → CRB → BWP
▪ → 同期ラスター を決定 (5.4.3.3) → GSCN 範囲 + SSB SCS パターン
▪ → TX-RX 分離 (5.5, FDD のみ)
SCS は N_RB と BWP numerology の両方を決める分岐点
各概念は独立に設計されたのではなく連鎖的に決まる
Notes: 全体俯瞰スライド。聴衆が「どの概念がどこに効くか」を1枚で見直せるように設計。